АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 августа 2009 года	№ 746

Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для расчета нормативов потребления тепловой энергии на отопление в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306 расчётный метод.

2. Утвердить Рекомендации по расчёту нормативов потребления тепловой энергии на отопление (прилагаются).

3. Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами или жилыми домами (а при выборе иных форм управления – товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам; собственникам помещений), представить значения нормативов, рассчитанные в соответствии с Рекомендациями, указанными в п. 2 постановления, на утверждение в Администрацию г. Ижевска с приложением обосновывающих документов.

4. Установить, что в отношении многоквартирного дома или жилого дома, норматив потребления тепловой энергии на отопление для которого установлен в соответствии с настоящим постановлением, прекращает своё действие норматив на отопление, установленный постановлением Администрации г. Ижевска от 25.04.2002г. №184 «О дополнительных мерах социальной защиты населения в связи с реформированием жилищно-коммунального хозяйства».

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. Ижевска от 13.07.2007г. №144 «Об организации работы  по расчету нормативов потребления услуг отопления, горячего, холодного водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №306».

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ижевска – начальника Управления ЖКХ И.В. Маринина.

Глава Администрации г. Ижевска – А.А. Ушаков

Утверждены постановлением

Администрации города Ижевска

от 10.08.2009г. № 746

РеКОМЕНДАЦИИ ПО расчётУ НОРМАТИВов

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

I. Расчёт норматива при наличии в многоквартирном доме нежилых помещений

1. Расчет норматива потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме или жилом доме производится при отсутствии приборов учета. Величина норматива в месяц равна 1/12 годового норматива.

2. Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) рассчитывается по формуле:

Qо

Nо = (((((,

Sж × 12

где:

Qо – количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами, не оборудованными приборами учета (Гкал/год);

Sж – общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

3. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

tвн − tсро

Qo  = qmax × ((((( × 24 × nо × 10–6 − Qонж,

tвн − tро

где:

qmax – часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);

tвн – температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (град. C);

tсро – среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (град. C);

tро – расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (град. C);

nо – продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 град. C и ниже;

Qонж – расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.

4. Значения для расчета норматива рекомендуется принимать:

tвн – не ниже +20 град. C (Правила предоставления коммунальных услуг гражданам);

tсро = −5,6 град. C (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);

tро = −34 град. C расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (град. C) (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);

nо = 222 сут. (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

5. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов.

6. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

qmax = qуд × S,

где:

qуд – нормируемый  удельный  расход  тепловой  энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в таблице 1;

S – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м).

Нормируемый удельный расход тепловой энергии

на отопление многоквартирного дома или жилого дома

Таблица 1

| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| --- | --- |
| Количество этажей | Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома | Количество этажей | Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома |
| 1 | 151 | 1 | 63 |
| 2 | 140 | 2 | 53 |
| 3–4 | 88 | 3 | 52 |
| 5–9 | 77 | 4–5 | 45 |
| 10 | 74 | 6–7 | 42 |
| 11 | 74 | 8 | 40 |
| 12 | 73 | 9 | 40 |
| 13 | 74 | 10 | 38 |
| 14 | 75 | 11 | 38 |
| 15 | 76 | 12 и более | 37 |
| 16 и более | 78 |  |  |

II. Расчёт норматива в случае отсутствия проектных и паспортных данных дома и отсутствии в многоквартирном доме нежилых помещений

7. Величина норматива потребления тепловой энергии на отопление жилого дома или многоквартирного дома, не имеющего нежилых помещений (кроме нежилых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома), либо в случае, когда расчет расхода тепловой энергии на отопление указанных нежилых помещений производится аналогично жилым помещениям, в случае отсутствия проектных и паспортных данных дома, определяется согласно таблицы 2.

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление

Таблица 2

| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| --- | --- |
| Количество этажей | Расчетное значение норматива, Гкал/кв.м. в месяц | Количество этажей | Расчетное значение норматива, Гкал/кв.м. в месяц |
| 1 | 0,032 | 1 | 0,013 |
| 2 | 0,029 | 2 | 0,011 |
| 3–4 | 0,019 | 3 | 0,011 |
| 5–9 | 0,016 | 4–5 | 0,009 |
| 10 | 0,016 | 6–7 | 0,009 |
| 11 | 0,016 | 8 | 0,008 |
| 12 | 0,015 | 9 | 0,008 |
| 13 | 0,016 | 10 | 0,008 |
| 14 | 0,016 | 11 | 0,008 |
| 15 | 0,016 | 12 и более | 0,008 |
| 16 и более | 0,016 |  |  |

III. Заключительные положения

8. Организации, управляющие многоквартирными домами или жилыми домами (а при выборе иных форм управления – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений), рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого здания), после чего указанное значение заносится в технический паспорт здания.